## Slide 1
PRESENTATION
Le moteur thermique est une machine qui transforme une énergie chimique (air + carburant) en énergie mécanique (mouvement de rotation).
Le moteur thermique
1) But du système
2) Les éléments
3) Architecture des moteurs

## Slide 2
1) But du système
On fait rentrer de l’air et de l’essence dans le moteur et on fait bruler ce mélange
En sortie, le moteur va fournir une énergie mécanique de rotation sur la boite de vitesse (qui va faire tourner la roue)
On va obtenir aussi des gaz d’échappement, et de la chaleur
Pour fonctionner le moteur a aussi besoin :
d’huile moteur
D’énergie électrique
D’un système de refroidissement
De l’action du conducteur:

## Slide 3
2) Les éléments
bielle
vilebrequin
Bloc-moteur
cylindre
piston
Soupapes d’admission
Soupapes d’échappement
Tubulure d’échappement
Tubulure d’admission
Arbre à cames admission
Arbre à cames échappement

## Slide 4
piston
bielle
vilebrequin
Soupapes
Arbre à cames
2) Les éléments

## Slide 5
Fonction:
Assure le guidage des pistons
Supporte le vilebrequin
Assure (avec la culasse ) l’étanchéité du cylindre
Le bloc moteur:
Les perçages autour des cylindres permettent
le passage du liquide de refroidissement et de
l’huile entre le bas et le haut moteur.
2) Les éléments

## Slide 6
Particularités:
Les chemises. Elles constituent le cylindre dans lequel va monter et
descendre le piston. Elles peuvent être :
Le bloc moteur:
Humides: en contact direct
avec le liquide de refroidissement
Sèches: elles ne sont pas
en contact avec le liquide.
Les ailettes permettent de refroidir le moteur
ailettes
On trouve aussi des blocs « sans chemises ».
Les cylindres sont directement alésé dans le bloc.
2) Les éléments

## Slide 7
La culasse:
Fonction:
Permet d’amener l’air frais dans les cylindres
Permet d’évacuer les gaz brulés
Assure l’étanchéité du cylindre
Particularités:
Elle est en alliage d’aluminium
Elle est très fragile
Sièges de soupapes
guides de soupapes
Liquide refroidissement
Plan de joint de culasse
Chambre de combustion
soupapes
2) Les éléments

## Slide 8
Le joint de culasse:
Fonction:
Assure l’étanchéité entre le cylindre, la culasse,
le circuit de refroidissement et le circuit de lubrification
Joint de culasse
2) Les éléments

## Slide 9
Les arbres à cames:
Fonction:
Ils se trouvent dans la culasse et ils commandent l’ouverture des soupapes.
Particularités:
Ils sont entrainés soit par une chaine, une courroie ou des pignons
Il tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin
1 | Palier
2 | Cames
3 | pignon chaine distribution
2) Les éléments

## Slide 10
Les soupapes:
Fonctions:
- à l’ouverture de la soupape d’admission, faire rentrer les gaz frais
- à l’ouverture de la soupape d’échappement, faire sortir les gaz brulés
- lorsqu’elles sont fermées, elles permettent au cylindre d’être étanche
A | Arbre à cames
B | Coupelle du ressort
C | Ressort de soupapes
D | Guide de soupapes
E | Soupapes d’échappement
F | Soupape d’admission (elle a un diamètre plus gros que celle d’échappement)
2) Les éléments

## Slide 11
Queue de soupapes
ressort
Tige de soupapes
tète de soupapes
Clavettes ou demi-lune
Coupelle du ressort
Montage avec arbres à cames en tête
Montage
avec culbuteurs et AAC latéral
2) Les éléments

## Slide 12
L’équipage mobile:
Il est composé des pistons, des bielles et du vilebrequin.
2) Les éléments
Fonctions:
Il transforme la poussée des gaz brulé sur le piston en mouvement de rotation.
Le piston:
1
2
3
4
1 | Tête de piston
2 | Jupe
3 | segments
4 | Emplacement de l’axe de piston

## Slide 13
Les segments:
2) Les éléments
Le segment de feu empêche aux autres segments de brûler, le segment d’étanchéité empêche les gaz de passer dans le carter moteur et le segment racleur ramène l’huile dans le carter moteur à travers le piston.
L’usure des segments provoque une perte de compression et une consommation d’huile.
1
2
3
1 | Segment de feu
2 | Segment d’étanchéité
3 | Segment racleur

## Slide 14
La bielle:
2) Les éléments
3
4
6
5
1
Fonctions:
Elle transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston (de bas en haut) en mouvement de rotation continue au vilebrequin.
1 | Pied de bielle
3 | Corps de bielle
4 | Tête de la bielle
5 | Coussinet de bielle
6 | Chapeau de bielle

## Slide 15
Les coussinets:
2) Les éléments
On les trouve sur les bielles et le vilebrequin.
Les coussinets sont recouverts de REGULE, métal antifriction.
Lorsque le frottement entre la bielle et le vilebrequin devient important (défaut de graissage) cela dégage une chaleur qui fait fondre le régule. C’est ce qu’on appelle couler une bielle.
3
2
1
1 | Demi coussinet
2 | Régule
3 | Ergot de maintien

## Slide 16
Le vilebrequin:
2) Les éléments
Fonctions:
Le vilebrequin va transmettre le mouvement de rotation aux autres organes (boite de vitesses, pompe à huile, alternateur…).
Il permet aux bielles de vaincre l’effort de résistance lors des 3 temps morts (admission, compression et échappement).
Quand le moteur « prend les tours », c’est le vilebrequin qui prends les tours.
Tourillons
Orifices de graissage
Perçage pour équilibrage du vilebrequin
Manetons
Masse d’équilibrage

## Slide 17
Le vilebrequin:
3) Architecture des moteurs
On définie un moteur par son nombre de cylindre et puis par sa position ex : 4 cylindre en ligne, flat twin…
Les cylindres sont alignés. Ex :
4 cylindres en ligne
6 cylindres en ligne
Moteur en ligne
Moteur en V
Moteur à plat
Les cylindres sont disposés en V. Ex :
2 cylindres en V (V-Twin)
V6, V4
Les cylindres sont disposés face à face. Ex :
2 cylindres à plat (flat-twin)