## Slide 1
Un moteur est caractérisé par différentes dimensions qui permettront de connaitre la cylindrée de ce moteur est d’avoir une idée de sa puissance.
Les dimensions du moteur
1) Quelques définitions
2) Rappels mathématiques
3) Calcul de cylindrée
4) Le rapport volumétrique

## Slide 2
1) Quelques définitions

## Slide 3
v
V

## Slide 4
2) Rappels mathématiques
Forme géométrique |  |  |  |  | 
Nom donné en géométrie | Parallélépipède rectangle ou pavé droit | Cube | Cylindre | Cône | Sphère
Objet de la vie courante | Boîte en carton |  |  |  | 
Formule donnant le volume | V=L x l x h |  |  |  | 
L
l
h
Première partie : les solides usuels:

## Slide 5
2) Rappels mathématiques
kL | hL | daL | L | dL | cL | mL
km 3 | hm 3 | dam 3 | m 3 | dm 3 | cm 3 | mm 3
Deuxième partie : Les unités de volume:
Il existe deux systèmes d’unités de volume.
On peut utiliser la « famille » du Litre :
On peut aussi utiliser la « famille » du m 3 :
On peut passer d’une « famille » à l’autre en utilisant l’égalité suivante :
1 dm 3 = 1 L
0,5 m 3 = …………………………… cm 3 | 200 cm 3 = …………………………. dm 3 | 2,25 dm 3 = ……………………………mm 3
48 hL = ……………………………….. L | 8 dL = ……………………………….. cL | 75 cL = ………………………………… L
22 m 3 = ……………………………… L | 420 mL = ……………………………. dm 3 | 22 L = ………………………………….. m 3
Convertir les volumes suivants:

## Slide 6
3) La cylindrée
Exercice n°1 :
Sur le cylindre ci-contre, indiquer :
En rouge un diamètre.
En vert un rayon.
En bleu la hauteur.
Calculer le volume d’un cylindre de 8 cm et de hauteur 25 cm. Donner le résultat en cm3 puis en L.
Exercice n°2: La cylindrée unitaire
Calculez la cylindrée unitaire (Vu) en mm3 puis en cm3, c'est à dire la cylindrée d'un seul cylindre en utilisant les caractéristiques ci-dessous :
Moteur NT700V monté sur HONDA Transalp :
- bicylindre en V à 52°, 4 temps à refroidissement liquide
alésage * course : 81 mm * 66mm
Conseil : écrivez la formule en toute lettre, puis remplacer les lettres par les chiffres

## Slide 7
3) La cylindrée
Vu = (pi x r²) x h
Vu = (pi x (A:2)²) x c
= (3.14x(40.5)²)x 66
Vu= 340 098 mm3
= 340 cm3
Exercice n°3: La cylindrée totale
Pour calculez la cylindrée totale d'un moteur, il suffit de multiplier la cylindrée unitaire par le nombre de cylindres du moteur, faites le calcul et donnez le résultat en mm3 puis en cm3 et enfin en L.
Vt= Vu x 2
Vt= 340 098 X 2
Vt= 680 195 mm3
Vt= 680.195 cm3
Vt = 0.68L

## Slide 8
4) Le rapport volumétrique
Le rapport volumétrique ou taux de compression représente le nombre de fois que l'on peut rentrer la cylindrée unitaire dans la chambre de combustion.
Plus le taux de compression est élevé, plus la pression en fin de compression sera élevée et donc la température de fin de compression également. Il est toujours exprimé sous forme de fraction.
Ex : Taux de compression sur NT700V ► 10:1 , cela signifie que l'on va faire rentrer 10 fois la cylindrée unitaire dans la chambre de combustion.
La formule permettant de calculez le rapport volumétrique :
Attention, lorsque vous modifiez le joint de culasse, vous risquez de changer ce rapport et de l’augmenter. La pression va donc augmenter, la température aussi et il y a un risque d’auto-inflammation du mélanger et de destruction du moteur.