## Slide 1: Análisis multicriterio para la localización de centrales fotovoltaicas de gran escala
María Quinteros, Diego Morales Universidad Nacional de Chimborazo, Publicado 01 diciembre 2020
Revista Digital de Ciencia, Ingeniería y Tecnología NOVASINERGIA
Vol. 3, No. 2, junio-noviembre (47-56) ISSN: 2631-2654

## Slide 2: Introducción
Las ER se consideran una opción para el reemplazo de combustibles fósiles.
Ayudan a disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que deterioran la capa de ozono del planeta.
El Balance Nacional de Energía Eléctrica el país alcanzó el 76.68% de energía hidroeléctrica, 1.30% de biomasa, 0.26% eólica, 0.13% biogás y 0.11% fotovoltaica, lo que da un total de 78.48% de energía renovable

## Slide 3: Introducción
La energía solar fotovoltaica se basa en la utilización de células solares fabricadas con materiales semiconductores cristalinos que por efecto fotovoltaico, generan corriente eléctrica cuando incide sobre los mismos radiación solar
algunos criterios deben ser tomados en cuenta, como la ubicación, minimización de costos con respecto a la cercanía de infraestructura eléctrica, la potencia generada, los impactos ambientales, el uso de suelo, áreas pobladas
el objetivo de esta investigación fue determinar la ubicación adecuada para el emplazamiento de CSF en la provincia del Azuay a partir de criterios económicos, ambientales, sociales y técnicos. Para que en un futuro este trabajo sirva de guía y posibilite

## Slide 4: 2. Metodología
La Provincia del Azuay, en Ecuador
Superficie de 8632.01 km2 y una altura que oscila entre los 37 msnm
Revisión bibliográfica, científica
Información en .shp y .tif

## Slide 5: 2. Metodología
Mapa multicriterio, MAJ
Con pesos se cálculo MA y MI
Se calculó el MCA integrando los modelos
Asignación de diferentes pesos
Evaluación de los diferentes escenarios para evitar subjetividad de los resultados
A partir del MCA se puede definir alternativas para la localización de las Centrales Solares Fotovoltaicas

## Slide 6: 2.1 Revisión bibliográfica

## Slide 7: 2.2 Obtención de información
Recopilación de información cartográfica de los criterios y subcriterios de las páginas oficiales GeoPortal del Instituto Geográfico Militar, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)

## Slide 8: 2.3 Asignación de pesos
El MAJ descompone un problema principal en jerarquías. Se divide en tres grupos ordenados jerárquicamente:
La meta se ubica en la cima, los criterios y subcriterios en la mitad y las alternativas de decisión en la base
Usa una escala del 1 al 9 para evaluar la relación entre los elementos pares

## Slide 9: 2.4 Cálculo del modelo de aptitud
Para la construcción de este modelo se escogieron 4 subcriterios significativos:
Pendiente (%): costos en la construcción
Radiación solar (kWh/m2día):
Cercanía a vías de comunicación (km): Costos por la construcción de nuevas vías
Cercanía a redes eléctricas (km): Costos por la construcción de nuevas redes

## Slide 10: 2.5 Cálculo del modelo de impacto
SC5-Cercanía al recurso hídrico (km): facilitar el mantenimiento y la construcción de la planta, en contraposición, puede contribuir a la contaminación del medio ambiente
SC6-Uso de suelo: Suelos erosionados y vegetación arbustiva pueden ser usados para la generación eléctrica
SC7-Cercanía a centros poblados (km)

## Slide 11: 2.6 Modelo de capacidad de acogida
En este caso para evitar la subjetividad de los datos fue necesario evaluar tres escenarios, variando los pesos de los modelos anteriores:
Escenario 1: Considera a βy αcomo pesos iguales
Escenario 2: Considera al MA más importante por lo que asigna a ββel peso equivalente a 0.60 y en el MI a α el peso de 0.40.
Escenario 3: Considera al MA menos importante por lo que asigna a β el peso equivalente a 0.40 y al de MI α un peso equivalente a 0.60.

## Slide 12: 2.6 Modelo de capacidad de acogida
Al realizar la integración de los mapas se obtuvo un valor de pixel en una escala entre -1 y 1 en donde los sitios negativos fueron aquellos que el impacto es mayor que la aptitud y los valores cercanos a 1 los más adecuados para el emplazamiento de CSF

## Slide 13: 3. Resultados 3.1 Método analítico jerárquico
Una vez comparados los valores mediante una matriz pareada se procedió a verificar la consistencia de los datos
los pesos para cada subcriterio en el caso del MA y MI, respectivamente

## Slide 14: 3.2 Modelo de aptitud
En el MA, el mayor peso es asignado al SC2 y el menor peso al SC1
Morado (1) adecuado
Marrón (0) no adecuado

## Slide 15: 3.3 Modelo de impacto
En el modelo de impacto el SC7 es considerado como más importante y el SC5 como menos importante con respecto a los impactos ambientales.
Rojo (1) mayor impacto
Amarillo (0) menor impacto

## Slide 16: 3.4 Modelo de capacidad de acogida
Al analizar los diferentes escenarios, el 2ª brinda mayor proporción de valores positivos
Asignando al MA β=0.60 y el MI α= 0.40
Sirve para obtener un mayor número de ubicaciones posibles para el objetivo del estudio, en este caso las aptitudes del terreno superan los impactos que son generados por la actividad

## Slide 17: 4. Conclusiones
Los sitios dentro del escenario 2,en rojo son aquellos que brindan valores negativos en los cuales no es posible el emplazamiento de CSF
Los sitios en azul son los más adecuados en donde la aptitud es mayor que el impacto que puede generar esta actividad

## Slide 18: 4. Conclusiones
La Provincia del Azuay no alcanza los criterios necesarios para la instalación.
A pesar que Cevallos y Ramos (2018) expresan en sus resultados que la Región Andina del Ecuador es un lugar óptimo para el emplazamiento
El escenario dos representa valores mayores a 0.5 considerando áreas medianamente óptimas
Pero no valores mayores a 0.75 considerados como óptimos para el monitoreo y el posterior emplazamiento de CSF.